## Slide 1
Uvod u 3D modeliranje pomoću programskog alata SketchUp

## Slide 2
https://www.sketchup.com/plans-and-pricing/sketchup-free

## Slide 3
Prijava pomoću Google računa

## Slide 4
Odaberite Create New -> Simple Template - Millimeters

## Slide 5
Odaberite i obrišite gospođicu

## Slide 6
Odaberite alat za crtanje pravokutnika

## Slide 7
Odaberite prvu točku u ishodištu koordinatnog sustava, a drugu točku označite bilo gdje u prostoru. Potom u doljnjem desnom kutu možete vidjeti dimenziju objekta koji ste nacrtali.

## Slide 8
Dok još niste odabrali ni jednu drugu naredbu, možete upisivati željene dimenzije objekta, samo počnite pisati brojke odvojene zarezom, npr 100,100
Ako želite pisati brojeve s decimalnom točkom, upotrijebite točku npr. 100.25

## Slide 9
Odaberite preciznost kojom želite raditi, npr. broj s dvije decimale

## Slide 10
Odaberite Push/pull alat te „podignite” pravokutnik u kocku. Podignite ga proizvoljno mišem, pa potom upišite 100

## Slide 11
3D pogled možete mijenjati pritiskom i držanjem pritiska na kotač miša te pomicanjem miša u stranu

## Slide 12
Jednim pritiskom primarne tipke miša na plohu objekta odabirete samo plohu.
Duplim pritiskom odabirete plohu i crte koje čine rubove
Trostrukim pritiskom odabirete sve povezane plohe i rubove

## Slide 13
Za sada je objekt sastavljen od ploha i bridova. Da bi ga program shvatio kao čvrsti objekt, potrebno je odabrati naredbu Make Component…
Potrebno je, dakle, pritisnuti tri puta lijevu tipku miša, potom desnu i odabrati Make Component

## Slide 14
Ime komponente možete zadati, ali i ne morate…
Kasnije je moguće tu istu komponentu ponovno pozvati i koristiti ju višekratno

## Slide 16
Sada je ta komponenta neovisna i neće se spajati s drugim crtama i objetima koje crtate.
Ako pak želite modificirati jednom stvorenu komponentu, potrebno je dvoklikom „ući” u komponentu. Pri tome se pojavljuju isprekidane crte oko objekta.

## Slide 17
Korištenjem alata Measure tape ( metar ), može se označiti neka mjera te potom koristiti te oznake (guide lines) za daljnje crtanje.
Princip korištenja je isti, odaberite početnu točku, označite bilo gdje na željenoj osi, upišite broj

## Slide 18
Odabiremo alat za crtanje kružnice, važno je da smo još uvijek u komponenti koju modificiramo.
Označimo središte, povučemo proizvoljno i upsujemo broj.

## Slide 20
Odabiremo Push/Pull alat, pritisnemo jednom na kružnicu i vučemo prema dolje
Završnu točku odaberemo pritiskom na bilo koji doljnji brid.

## Slide 22
Pomicanjem pogleda pomoću pritiska na kotač miša, vidimo da je stvorena kocka s provrtom

## Slide 23
Pritiskom na funkcijsku tipku / izbornik, odabiremo željeno mjesto pohrane i naziv crteža

## Slide 25
Pritiskom na funkcijsku možemo preuzeti datoteku na računalo
Za ispis pomoću 3D printera je potrebno izvesti datoteku pomoću funkcije Export -> .STL

## Slide 27
Izradio: Darko Ratkajec, mag.ing.el.
Elektrotehnička i prometna škola Osijek
Autorska prava zadržana ©
23.03.2020